| Chráněný prostor (přijímací) |
| --- |
| Hlučný prostor (vysílací) | Požadavky normy na zvukovou izolaci |
|  | Dveře Rw (dB) |
| Bytové domy, rodinné domy - Byt |
| Vstupní dveře do bytu | 32 |
| Klidové místnosti (ložnice, dětské pokoje, pracovny) | 27 |
| Hotely a ubytovací zařízení – Ložnicový prostor, pokoje hostů |
| Vstupní dveře do hotelových pokojů | 32 |
| Nemocnice, sanatoria apod. – Lůžkové pokoje, vyšetřovny, operační sály, pokoje lékařů |
| Lůžkové pokoje, vyšetřovny apod. | 27 |
| Školy apod. – Výukové prostory |
| Výukové prostory | 32 |
| Kanceláře a pracovny |
| Kanceláře a pracovny | 27 |
| Pracovny se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem | 32 |
| Kanceláře a jednací místnosti pro důvěrná jednání | 37 |

ČSN 730532 (Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků)

DVEŘE SAPELI  SNIŽUJÍCÍ HLADINU ZVUKU

| Provedení dveří a zárubní | Hodnota útlumu u dveří Rw (dB) |
| --- | --- |
|  | 27 | 32 | 37 |
| Počet křídel | jednokřídlové | x | x | x |
|  | dvoukřídlové | x | x |  |
| Provedení boční plochy | polodrážkové | x | x | x |
|  | bezpolodrážkové | x | x |  |
| Provedení dveří | plné | x | x | x |
|  | prosklené | x | x |  |
| Zárubně | kovové | x | x | x |
|  | dřevěné | x | x | x |